Додаток 1
до Закону України
від 20 вересня 2022 року 2614-IX

### ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

| Вид діяльності | Порогові значення потужності виробництва |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Енергетика |
| 1.1 | Переробка нафти і газу | * |
| 1.2 | Газифікація або зрідження: |  |
| 1.2.1 | вугілля | * |
| 1.2.2 | інших видів палива в установках | із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 20 МВт |
| 1.3 | Спалювання палива в установках | із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 50 МВт |
| 1.4 | Виробництво коксу | * |
| 1.5 | Прокатний стан для вугілля | з потужністю в 1 тонну на годину |
| 1.6 | Установки для виробництва продуктів з вугілля та твердого бездимного палива | * |
| 2. | Виробництво та обробка металів |
| 2.1 | Випалювання або агломерація металевих руд (у тому числі сульфідної руди) | * |
| 2.2 | Виробництво чавуну або сталі (первинне або переплав), у тому числі безперервний розлив | продуктивністю 2,5 тонни на годину |
| 2.3 | обробка чорних металів: |  |
| 2.3.1 | на станах гарячої прокатки | продуктивністю по необробленій сталі 20 тонн на годину |
| 2.3.2 | ковальсько-пресове виробництво (молоти) | з енергією удару 50 кілоджоулів на молот та тепловою потужністю 20 МВт |
| 2.3.3 | нанесення захисних покриттів розпиленим металом | продуктивністю по необробленій сталі 2 тонни на годину |
| 2.4 | лиття чорних металів | продуктивністю 20 тонн на добу |
| 2.5 | Обробка кольорових металів: |  |
| 2.5.1 | виробництво кольорових металів з руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійних, хімічних або електролітичних процесів | * |
| 2.5.2 | переплав кольорових металів або їх сплавів, у тому числі продуктів відновлення, та лиття | з плавильною продуктивністю 4 тонни на добу свинцю та кадмію або 20 тонн на добу всіх інших металів |
| 2.6 | Обробка поверхонь металів і пластичних матеріалів з використанням електролітичного або хімічного процесів | у ваннах загальним об'ємом 30 кубічних метрів |
| 3. | Промисловість з переробки мінеральної сировини |
| 3.1 | Підземні гірські роботи шахтним способом та зв'язані з ними операції | * |
| 3.2 | Відкрите видобування корисних копалин | з поверхні ділянки, що становить 25 гектарів |
| 3.3 | Виробництво цементу, вапна: |  |
| 3.3.1 | виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах | з виробничою потужністю 500 тонн на добу |
| 3.3.2 | виробництво вапна в обертових випалювальних печах | з виробничою потужністю 50 тонн на добу |
| 3.3.3 | виробництво цементного клінкеру в інших печах | з виробничою потужністю 50 тонн на добу |
| 3.4 | Виробництво азбесту або продуктів, що містять азбест | * |
| 3.5 | Виробництво скла, у тому числі скловолокна | з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу |
| 3.6 | Виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон | з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу |
| 3.7 | Виробництво керамічних виробів шляхом випалювання, у тому числі черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або порцелянових виробів | з продуктивністю 75 тонн на добу та/або об'ємом печей 4 кубічних метри і щільністю садки випалювальної печі 300 кілограмів на кубічний метр |
| 4. | Хімічна промисловість |
| 4.1 | Виробництво органічних хімічних речовин, таких як: | * |
| 4.1.1 | прості вуглеводні (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені, аліфатичні або ароматичні) |  |
| 4.1.2 | оксигеновані вуглеводні (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, пероксиди, епоксидні смоли) |  |
| 4.1.3 | сульфовані вуглеводні |  |
| 4.1.4 | нітрогеновані вуглеводні (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати) |  |
| 4.1.5 | фосфоровані вуглеводні |  |
| 4.1.6 | галогеновані вуглеводні |  |
| 4.1.7 | органометалічні сполуки |  |
| 4.1.8 | основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна та волокна на базі целюлози) |  |
| 4.1.9 | синтетичний каучук |  |
| 4.1.10 | барвники та пігменти |  |
| 4.1.11 | поверхнево активні речовини та сурфактанти |  |
| 4.2 | Виробництво таких неорганічних хімічних речовин, як: | * |
| 4.2.1 | гази (аміак, хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки, хлорокис вуглецю) |  |
| 4.2.2 | кислоти (хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста кислота) |  |
| 4.2.3 | луги (гідроксиди амонію, калію, натрію) |  |
| 4.2.4 | солі (хлористий амоній, хлорнуватокислий калій, вуглекислий калій, вуглекислий натрій, перборат, азотнокисле срібло) |  |
| 4.2.5 | неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки (карбід кальцію, кремній, карбід кремнію) |  |
| 4.3 | Виробництво фосфорних, азотних та калійних мінеральних добрив (прості та складні добрива) | * |
| 4.4 | Виробництво продуктів для рослинництва та біоцидів | * |
| 4.5 | Виробництво фармацевтичних продуктів, у тому числі прекурсорів | * |
| 4.6 | Виробництво вибухівки / вибухових матеріалів | * |
| 5. | Поводження з відходами та стічними водами |
| 5.1 | Установки для утилізації або видалення небезпечних відходів | які отримують 10 тонн на добу |
| 5.2 | Установки для спалювання побутових відходів | з потужністю 3 тонни на годину |
| 5.3 | Установки для видалення відходів, що не є небезпечними | з потужністю 50 тонн на добу |
| 5.4 | Полігони (за виключенням полігонів для відходів будівництва та знесення) | які отримують 10 тонн на добу або із загальною місткістю 25000 тонн |
| 5.5 | Видалення або утилізація туш тварин або відходів тваринництва | з продуктивністю переробки 10 тонн на добу |
| 5.6 | Установки для централізованого очищення стічних вод | з еквівалентною продуктивністю для міста з населенням у 100000 мешканців |
| 5.7 | Автономні промислові установки для очищення стічних вод, які обслуговують один або більше видів діяльності з цього додатку | з продуктивністю 10000 куб. метрів на добу |
| 6. | Виробництво і переробка паперу та деревини |
| 6.1 | Виробництво целюлози з деревини або аналогічних волокнистих матеріалів | * |
| 6.2 | Виробництво паперу, картону та інших первинних продуктів з деревини (таких, як картон, листова фібра і фанера) | з продуктивністю 20 тонн на добу |
| 6.3 | Виробництво для обробки деревини та продуктів із деревини з хімікатами | з виробничою потужністю 50 куб. метрів на добу |
| 7. | Інтенсивне виробництво продуктів тваринництва та аквакультура |
| 7.1 | Інтенсивне вирощування птахів або свиней | 40000 місць для птахівництва; 2000 місць для вирощування свиней (30 кг); 750 місць для свиноматок |
| 7.2 | Інтенсивна аквакультура | 1000 тонн риби або молюсків на рік |
| 8. | Продукти тваринництва та рослинництва з сектору виробництва харчових продуктів та напоїв |
| 8.1 | Експлуатація скотобоєнь | з продуктивністю 50 тонн туш на добу |
| 8.2 | Оброблення та перероблення, крім пакування, таких видів сировини (попередньо обробленої або необробленої, призначеної для виробництва харчових продуктів або корму з): |  |
| 8.2.1 | сировини тваринного походження (крім молока) | з продуктивністю 75 тонн готової продукції на добу |
| 8.2.2 | сировини рослинного походження | з продуктивністю 300 тонн готової продукції на добу (середнє квартальне значення) |
| 8.3 | Оброблення та перероблення молока | за умови прийому 200 тонн молока на добу (середнє значення за рік) |
| 9. | Інші види діяльності |
| 9.1 | Попереднє оброблення (у тому числі промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування текстильних волокон або текстилю | з продуктивністю 10 тонн на добу |
| 9.2 | Виробництво дубленої шкіри та хутра | з продуктивністю 12 тонн готової продукції на добу |
| 9.3 | Поверхнева обробка речовин, предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників, у тому числі для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення, надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або просочення | з продуктивністю 150 кілограмів на годину або 200 тонн на рік |
| 9.4 | Виробництво вуглецю (із коксу) або електрографіту шляхом спалювання та графітизації | * |
| 9.5 | Установки для будування та фарбування суден чи видалення фарби з суден | з виробничими можливостями для суден завдовжки 100 м |

Примітка. Позначка "*" у другій колонці вказує на те, що порогове значення виробничої потужності для цього виду діяльності не застосовується (щодо всіх об'єктів оператори зобов'язані подавати звітність).

Додаток 2
до Закону України
від 20 вересня 2022 року № 2614-IX

### ПЕРЕЛІК ЗАБРУДНЮВАЧІВ

| Номер CAS (код забруднювача) | Забруднювач (1) | Порогові обсяги викидів |
| --- | --- | --- |
|  |  | у повітря (колонка 1 (a), кг/рік | у воду (колонка 1 (b), кг/рік | у землю (колонка 1 (c), кг/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100000 | (2) | - |
| 2 | 630-08-0 | Оксид вуглецю (CO) | 500000 | - | - |
| 3 | 124-38-9 | Вуглецю діоксид (CO2) | 100000000 | - | - |
| 4 |  | Гідрофторвуглеці (ГФВ) (3) | 100 | - | - |
| 5 | 10024-97-2 | Азоту (1) оксид (N2O) | 10000 | - | - |
| 6 | 7664-41-7 | Аміак | 10000 | - | - |
| 7 |  | Неметанові леткі органічні сполуки (НЛОС) | 100000 | - | - |
| 8 |  | Оксиди азоту у перерахунку на NO2 | 100000 | - | - |
| 9 |  | Перфторвуглеці (ПФВ) (4) | 100 | - | - |
| 10 | 2551-62-4 | Гексафторид сірки (SF6) | 50 | - | - |
| 11 |  | Оксиди сірки у перерахунку на SO2 | 150000 | - | - |
| 12 |  | Азот загальний | - | 50000 | 50000 |
| 13 |  | Фосфор загальний | - | 5000 | 5000 |
| 14 |  | Гідрохлорфторвуглеці (ГХФВ) (5) | 1 | - | - |
| 15 |  | Хлорфторвуглеці (ХФВ) (6) | 1 | - | - |
| 16 |  | Галони (7) | 1 | - | - |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен та його сполуки (у перерахунку на As) (8) | 20 | 5 | 5 |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмій та його сполуки (у перерахунку на Cd) (8) | 10 | 5 | 5 |
| 19 | 7440-47-3 | Хром та його сполуки (у перерахунку на Cr) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 20 | 7440-50-8 | Мідь та її сполуки (у перерахунку на Cu) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 21 | 7439-97-6 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на Hg) (8) | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 7440-02-0 | Нікель та його сполуки (у перерахунку на Ni) (8) | 50 | 20 | 20 |
| 23 | 7439-92-1 | Свинець та його сполуки (у перерахунку на Pb) (8) | 200 | 20 | 20 |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк та його сполуки (у перерахунку на Zn) (8) | 200 | 100 | 100 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Альдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвінфос | - | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоралкани, C10 - C13 | - | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпірифос | - | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (ДХЕ) | 1000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (ДХМ) | 1000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Дильдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | - | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосульфан | - | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Галогенорганічні сполуки (у перерахунку на АОГ) (9) | - | 1000 | 1000 |
| 41 | 76-44-8 | Гептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Гексахлорбензол (ГХБ) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Гексахлорбутадієн (ГХБД) | - | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (ГХЦ) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Ліндан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мірекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | ПХДД та ПХДФ (діоксини та фурани) (у перерахунку на еквіваленти токсичності I-TEQ) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (ПХФ) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Поліхлоровані біфеніли (ПХБ) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | - | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (ТХЕ) | 2000 | - | - |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТХМ) | 100 | - | - |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензоли (ТХБ) | 10 | - | - |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | - | - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2000 | - | - |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан (хлороформ) | 500 | - | - |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Вінілхлорид | 1000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензол (у перерахунку на БТЕК) (10) | 1000 | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) |
| 63 |  | Бромовані дифенілові ефіри (БДЕ) (11) | - | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонілфенол та етоксілати нонілфенолу | - | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензол | - | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) |
| 66 | 75-21-8 | Етилену оксид | 1000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Ізопротурон | - | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталін | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Оловоорганічні сполуки (у перерахунку на загальне Sn) | - | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилгексил) фталат (ДЕГФ) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (у перерахунку на загальний C) (12) | - | 20 | 20 |
| 72 |  | Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) (13) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) |
| 74 |  | Трибутилолово та сполуки (14) | - | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенілолово та сполуки (15) | - | 1 | 1 |
| 76 |  | Загальний органічний вуглець (ЗОВ) (у перерахунку на загальний C або хімічне споживання кисню (ХСК/3) | - | 50000 | - |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралін | - | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилоли (орто-, мета-, пара-) | - | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) | 200 (у перерахунку на БТЕК) (10) |
| 79 |  | Хлориди (у перерахунку на загальний Cl) | - | 2000000 | 2000000 |
| 80 |  | Хлор та його неорганічні сполуки (у перерахунку на HCl) | 10000 | - | - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Ціаніди (у перерахунку на загальний CN) | - | 50 | 50 |
| 83 |  | Фториди (у перерахунку на загальний F) | - | 2000 | 2000 |
| 84 |  | Фтор та неорганічні сполуки (у перерахунку на HF) | 5000 | - | - |
| 85 | 74-90-8 | Ціанід водню (HCN - синильна кислота) | 200 | - | - |
| 86 |  | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10 мкм, ТЧ10 | 50000 | - | - |
| 87 | 1806-26-4 | Октилфеноли та етоксилати октилфенолу | - | 1 | - |
| 88 | 206-44-0 | Флуорантен | - | 1 | - |
| 89 | 465-73-6 | Ізодрин | - | 1 | - |
| 90 | 36355-01-8 | Гексабромдифеніл | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 91 | 191-24-2 | Бензо(g,h,i)перилен |  | 1 |  |

Примітки:

1. У разі якщо не зазначено інше, інформація про будь-який забруднювач, передбачений додатком 2, подається як загальна маса такого забруднювача. У разі якщо забруднювач є групою речовин, інформація про забруднювач подається як загальна маса групи речовин.

2. Прочерк "-" вказує на те, що надання звітності за цим параметром для зазначеного середовища не вимагається.

3. Загальна сума мас гідрофторвуглеців, зокрема HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

4. Загальна сума мас перфторвуглеців, зокрема CF4, C2F6, C3F8, C4F10, цикло-C4F8, C5F12, C6F14.

5. Загальна маса речовин, включаючи їх ізомери, наведених у групі VIII Додатка I до Регламенту ЄС N 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 року про речовини, що руйнують озоновий шар (ОВ L 244, 29.9.2000 р., с. 1), із змінами, внесеними Регламентом ЄС N 1804/2003 (ОВ L 265, 16.10.2003 р., с. 1).

6. Загальна маса речовин, включаючи їх ізомери, наведених у групах I і II Додатка I до Регламенту ЄС N 2037/2000.

7. Загальна маса речовин, включаючи їх ізомери, наведених у групах III і VI Додатка I до Регламенту ЄС N 2037/2000.

8. Звітність про метали подається як загальна маса елемента в усіх хімічних формах, присутніх у викиді.

9. Галогеновані органічні сполуки, що можуть адсорбуватися на активованому вугіллі, у перерахунку на хлорид.

10. Звітність за окремими забруднювачами має подаватися в разі, якщо перевищено поріг для БТЕК (сумарний показник бензолу, толуолу, етилбензолу, ксилолів).

11. Загальна маса бромованих дифенілових ефірів (пента-БДЕ, окта-БДЕ, дека-БДЕ тощо).

12. Загальна маса фенолу і простих заміщених фенолів, виражена як загальна кількість вуглецю в них.

13. Показники для поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) вимірюються для звітності про викиди в атмосферне повітря у у перерахунку на бенз(а)пірен (50-32-8), бенз(b)флуорантен (205-99-2), бенз(k)флуорантен (207-08-9), індено(1,2,3-cd)пірен (193-39-5) (на основі Протоколу про стійкі органічні забруднювачі до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, а також згідно з Регламентом ЄС N 850/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року щодо стійких органічних забруднювачів (ОВ L 229, 29.6.2004 р., с. 5).

14. Загальна маса сполук трибутилолова, виражена як маса трибутилолова.

15. Загальна маса сполук трифенілолова, виражена як маса трифенілолова.