Додаток 1
до норм виробничих втрат спирту
етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового 
(крім ректифікованого залежно від сорту) з крохмалевмісної сировини

| Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків |
| --- | --- |
|  | брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча |
|  | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період |
|  | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони |
| ≤ 500 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,88 | 0,9 | 0,93 |
| 1000 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,7 | 0,73 | 0,75 |
| 1500 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| 2000 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 2500 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
| 3000 | 0.47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0.44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 |
| 3500 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,58 | 0,6 | 0,63 |
| 4000 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,62 |
| 4500 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,56 | 0,59 | 0,61 |
| 5000 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,59 | 0,61 |
| 5500 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,56 | 0,58 | 0,61 |
| 6000 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,6 |
| ≥ 7000 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,6 |

_____________________

Додаток 2
до норм виробничих втрат спирту
етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ 
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового 
(крім ректифікованого залежно від сорту) із цукровмісної сировини

| Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків |
| --- | --- |
|  | брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча |
|  | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період |
|  | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону |
| Однопродуктове виробництво (виробництво спирту) |
| ≤ 500 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,28 | 1,3 | 1,33 |
| 1000 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,95 | 0,97 | 1 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |
| 1500 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,09 |
| 2000 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
| 2500 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 1 | 1,02 | 1,05 |
| 3000 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
| 3500 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,98 | 1 | 1,03 |
| 4000 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 1 | 1,02 | 1,05 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
| 4500 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
| 5000 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
| 5500 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
| 6000 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1 |
| ≥ 7000 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1 |
| Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів) |
| ≤ 500 | 1,29 | 1,31 | 1,34 | 1,46 | 1,48 | 1,51 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,43 | 1,45 | 1,48 |
| 1000 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 1,28 | 1,3 |
| 1500 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,19 | 1,22 | 1,24 |
| 2000 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| 2500 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,15 | 1,17 | 1,2 |
| 3000 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 |
| 3500 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
| 4000 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
| 4500 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 0,97 | 1 | 1,02 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
| 5000 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
| 5500 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
| 6000 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |
| ≥ 7000 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |

_____________________

Додаток 3
до норм виробничих втрат спирту
етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ 
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового 
ректифікованого з крохмалевмісної сировини

| Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків |
| --- | --- |
|  | брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча |
|  | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період |
|  | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони |
| Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Вища очистка” |
| ≤ 500 | 0,8 | 0,83 | 0,85 | 1 | 1,03 | 1,05 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | 0,97 | 1 | 1,02 |
| 1000 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,76 | 0,79 | 0,81 |
| 1500 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,72 | 0,74 |
| 2000 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
| 2500 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,63 | 0,66 | 0,68 |
| 3000 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| 3500 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
| 4000 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| 4500 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
| 5000 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 |
| 5500 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| 6000 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| ≥ 7000 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 |
| Виробництво спирту етилового ректифікованого сортів “Екстра”, “Люкс” і “Пшенична сльоза” |
| ≤ 500 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| 1000 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,81 | 0,84 | 0,86 |
| 1500 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,77 | 0,79 |
| 2000 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,71 | 0,73 | 0,76 |
| 2500 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,73 |
| 3000 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,7 | 0,72 |
| 3500 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |
| 4000 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | 0,68 | 0,7 |
| 4500 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,67 | 0,7 |
| 5000 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| 5500 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,69 |
| 6000 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,69 |
| ≥ 7000 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,68 |

_____________________

Додаток 4
до норм виробничих втрат спирту
етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ 
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового 
ректифікованого з цукровмісної сировини

| Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків |
| --- | --- |
|  | брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча |
|  | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період |
|  | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону |
| Однопродуктове виробництво (виробництво спирту) |
| Виробництво спирту ректифікованого сорту “Вища очистка” |
| ≤ 500 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,4 | 1,43 | 1,45 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1,37 | 1,4 | 1,42 |
| 1000 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| 1500 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
| 2000 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1,06 | 1,08 | 1,11 |
| 2500 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
| 3000 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| 3500 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
| 4000 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 1 | 1,03 | 1,05 |
| 4500 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 1 | 1,02 | 1,05 |
| 5000 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 |
| 5500 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 |
| 6000 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 |
| ≥ 7000 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
| Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів) |
| Виробництво спирту ректифікованого сорту “Вища очистка” |
| ≤ 500 | 1,35 | 1,38 | 1,4 | 1,55 | 1,58 | 1,6 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,52 | 1,55 | 1,57 |
| 1000 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,31 | 1,34 | 1,36 |
| 1500 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,27 | 1,3 | 1,32 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,24 | 1,27 | 1,29 |
| 2000 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,21 | 1,23 | 1,26 |
| 2500 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,21 | 1,23 |
| 3000 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,2 | 1,22 |
| 3500 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| 4000 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | 1,18 | 1,2 |
| 4500 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,17 | 1,2 |
| 5000 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 |
| 5500 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 |
| 6000 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 |
| ≥ 7000 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 |

____________________

Додаток 5
до норм виробничих втрат спирту
етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва біоетанолу

| Норми втрат спирту етилового під час виробництва біоетанолу з дозрілої бражки або спирту етилового — сирцю на установці з виробництва біоетанолу, відсотків |
| --- |
| установка азеотропного зневоднення | установка адсорбційного зневоднення | установка мембранного зневоднення |
| осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період |
| Виробництво біоетанолу з дозрілої бражки, отриманої з цукровмісної сировини |
| 2,9 | 3,1 | 1,71 | 1,91 | 2,7 | 2,9 |
| Виробництво біоетанолу з дозрілої бражки, отриманої з крохмалевмісної сировини |
| 2,5 | 2,7 | 1,31 | 1,51 | 2,3 | 2,5 |
| Виробництво біоетанолу із спирту етилового — сирцю |
| 2,4 | 2,6 | 1,21 | 1,41 | 2,2 | 2,4 |