ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2023 р. № 77

НОРМИ 
втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом

- Норми втрат спирту етилового під час зберігання

| Найменування операції | Одиниця виміру | Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Маріупольський (Донецька область), Мелітопольський (Запорізька область) райони | Інші адміністративно-територіальні одиниці України |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | з 1 жовтня по 31 березня включно | з 1 квітня по 30 вересня включно | з 1 жовтня по 31 березня включно | з 1 квітня по 30 вересня включно |
| 1. | Зберігання спирту етилового в стаціонарних цистернах:* | декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, за кожний повний місяць на 1 кв. метр поверхні дзеркала випаровування** спирту етилового |  |  |  |  |
|  | у закритих приміщеннях |  | 0,009 | 0,027 | 0,008 | 0,024 |
|  | на відкритих майданчиках |  | 0,018 | 0,07 | 0,016 | 0,065 |
| 2. | Зберігання спирту етилового в бочках* | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що зберігається, за кожний повний місяць зберігання | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,1 |
| 3. | Одноразове переміщення спирту етилового (мірник — цистерна, цистерна — мірник, цистерна — цистерна) на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу: | відсотків переміщеного 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,025 | 0,035 | 0,017 | 0,025 |
|  | самопливом |  | 0,015 | 0,025 | 0,01 | 0,02 |
| 4. | Одноразове переміщення спирту етилового (мірник — цистерна, цистерна — мірник, цистерна — цистерна) на кожні 10 метрів понад 100 метрів довжини трубопроводу: | відсотків переміщеного 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,008 |
|  | самопливом |  | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,007 |

- Норми втрат спирту етилового під час 
транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом

| Найменування операції | Одиниця виміру | Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та Маріупольський (Донецька область), Мелітопольський (Запорізька область) райони | Інші адміністративно-територіальні одиниці України |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | з 1 жовтня по 31 березня включно | з 1 квітня по 30 вересня включно | з 1 жовтня по 31 березня включно | з 1 квітня по 30 вересня включно |
| 1. | Налив спирту етилового з мірника у вагони-цистерни (контейнери), автоцистерни (контейнери), а також при наповненні пристанційних резервуарів на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу: | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°С, що наливається |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,04 | 0,07 | 0,027 | 0,053 |
|  | самопливом |  | 0,03 | 0,05 | 0,025 | 0,04 |
| 2. | Злив спирту етилового на відстань до 100 метрів довжини трубопроводу: | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що зливається |  |  |  |  |
|  | з вагона-цистерни (контейнера) у мірник або резервуар: |  |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,1 |
|  | сифоном |  | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 |
|  | з автоцистерни (контейнера) в мірники і з пристанційних резервуарів і автоцистерн (контейнерів) у вагони-цистерни (контейнери): |  |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,04 | 0,07 | 0,027 | 0,053 |
|  | сифоном |  | 0,03 | 0,05 | 0,025 | 0,04 |
| 3. | Налив спирту етилового з мірника у вагони-цистерни (контейнери), автоцистерни (контейнери), а також при наповненні пристанційних резервуарів; злив з вагона-цистерни (контейнера) у мірник або резервуар, з автоцистерни (контейнера) в мірники і з пристанційних резервуарів і автоцистерн (контейнерів) у вагони-цистерни (контейнери) на кожні 10 метрів понад 100 метрів довжини трубопроводу: | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що наливається/ зливається |  |  |  |  |
|  | насосом |  | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,008 |
|  | сифоном, самопливом |  | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,007 |
| 4. | Налив спирту етилового з мірника у бочки; злив спирту етилового з бочок у мірники, вагони-цистерни (контейнери) або резервуари | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що наливається/ зливається | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 |
| 5. | Переміщення спирту етилового на шляху перевезення залізничним транспортом із вагона-цистерни (контейнера) у вагон-цистерну (контейнер) іншої колії, резервуар або автоцистерну (контейнер), а також в аварійних випадках на шляху перевезення залізничним транспортом з вагона-цистерни (контейнера) у вагон-цистерну (контейнер) або резервуар | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що переміщується | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,1 |
| 6. | Транспортування спирту етилового в автоцистернах (контейнерах): | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що транспортується |  |  |  |  |
|  | на відстані від 0,5 кілометра до 50 кілометрів |  | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  | 0,0007 на кожний наступний фактично пройдений кілометр, але не більше |
|  | на відстані понад 50 кілометрів |  | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
| 7. | Транспортування спирту етилового у вагонах-цистернах (контейнерах) за кожну добу перебування спирту етилового у вагонах-цистернах (контейнерах):*** | декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С |  |  |  |  |
|  | вантажо-підйомністю 20 тонн |  | 0,135 | 0,175 | 0,125 | 0,14 |
|  | вантажо-підйомністю 50 тонн |  | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,28 |
|  | вантажо-підйомністю 60 тонн (типи 25, 53, 62 та інші) |  | 0,3 | 0,32 | 0,28 | 0,3 |
| 8. | Транспортування спирту етилового в бочках залізничним, водним і автомобільним транспортом:*** | відсотків 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С, що транспортується |  |  |  |  |
|  | за кожну добу |  | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,015 |
|  | за весь період транспортування |  | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |

3. Норми втрат спирту етилового на промивання тари****

| Назва тари | Норми втрат спирту етилового, декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° С |
| --- | --- |
|  | з 1 жовтня по 31 березня включно | з 1 квітня по 30 вересня включно |
| 1. | Вагони-цистерни (контейнери): |  |  |
|  | вантажопідйомністю 20 тонн | 0,6 | 0,7 |
|  | вантажопідйомністю 50 тонн | 0,8 | 1,1 |
|  | вантажопідйомністю 60 тонн | 0,9 | 1,2 |
| 2. | Автоцистерни (контейнери) | 0,24 | 0,3 |
| 3. | Бочки місткістю не більше 35 дал | 0,04 | 0,04 |

_________

* Втрати за кожну добу розраховуються в розмірі 1/30 місячної норми.

** Дзеркало випаровування для кожної цистерни є величина постійна і зазначається на цистерні.

*** День наливу та день зливу спирту етилового приймається за одну добу.

**** Промивання тари здійснюється, якщо у вагонах-цистернах (контейнерах), автоцистернах (контейнерах) та бочках до заповнення спиртом етиловим перебували рідини, що можуть зіпсувати його органолептичні або фізико-хімічні показники.

_________

Примітка. Втрати спирту етилового, зокрема біоетанолу, що належать до товарних позицій 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД, під час зберігання, переміщення і транспортування означає максимально допустиме зменшення кількості (за умови збереження якості в межах встановлених вимог) із причин, пов’язаних з їх фізико-хімічними властивостями, втратою внаслідок випаровування або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом (до втрат спирту етилового не відносяться втрати, обумовлені порушенням вимог технічних регламентів, правил технічної експлуатації, зберігання).

### _____________________