Додаток 1
до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі 
працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями
(пункт 6 глави 1 розділу VIII)

### Шкала бальності вітру та хвиль

| Вітер | Опис явищ, які супроводжують вітер | Сила вітру, балів | Швидкість вітру, м/с | Тиск вітру, кгс/см2 | Сила хвилювання води, балів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штиль | дим піднімається прямовисно або майже прямовисно, листя нерухоме | 0 | 0,05 | 0,02 | 0 |
| Тихий | рух флюгера непомітно | 1 | 0,6 - 0,7 | 1,5 | 1 |
| Легкий | повівання вітру відчувається обличчям, листя шелестить, флюгер починає рухатись | 2 | 1,8 - 3,3 | 4,1 | 1 |
| Слабкий | листя і тонкі гілки дерев увесь час коливаються, вітер розвіває легкі прапори | 3 | 3,4 - 5,2 | 7,7 | 2 |
| Помірний | вітер піднімає пилюку, сухе листя та папір, приводить у рух тонке гілля дерев | 4 | 5,3 - 7,4 | 12,5 | 3 |
| Свіжий | гойдаються тонкі стовбури дерев, на воді з'являються хвилі з гребінцем | 5 | 7,5 - 9,8 | 18,9 | 4 |
| Сильний | гойдаються товсті сучки дерев, гудуть телефонні проводи | 6 | 9,9 - 12,4 | 27,9 | 5 |
| Міцний | гойдаються стовбури дерев, згинаються великі гілки, ходіння проти вітру ускладнене | 7 | 12,5 - 15,2 | 38,7 | 6 |
| Дуже міцний | вітер ламає тонке гілля та сухі сучки дерев, ускладнює рух | 8 | 15,3 - 18,2 | 55,6 | 7 |
| Шторм | невеликі руйнування, вітер зриває димові труби та черепицю | 9 | 18,3 - 21,5 | 75,6 | 8 |
| Сильний шторм | значні руйнування, дерева вириваються з корінням | 10 | 21,6 - 26,2 | 102,5 | 9 |
| Ураган | відбувається спустошення | 12 | більше ніж 29 | Більше ніж 135,7 | більше ніж 11 |

Додаток 2
до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі
 працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями
(пункт 8 глави 1 розділу X)

### Карта
технологічного процесу розроблення лісосіки

| ПОГОДЖЕНО Працівники: служби охорони праці відділу лісового господарства __________________________________ __________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) __________________________________ (підпис, дата) | ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер (головний лісничий) __________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) __________________________________ (підпис, дата) |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________________
                            (найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))
__________________________________________________________________________________
                                 (найменування рубок пов'язаних з веденням лісового господарства та інших рубок)

у ____________________________ лісництві, кварталі № ________________,
виділі № ______________, урочищі __________________________________.
Лісорубний квиток № _________ від "___" ____________ 20__ р.
Термін розроблення лісосіки: початок "___" ____________ 20__ р,
закінчення "___" ____________ 20__ р.
Період очищення лісосіки: з "___" ____________ 20__ р.
по "___" ____________ 20__ р.

### I. Характеристика лісосіки

1. Площа лісосіки ____________ га.

2. Господарство ____________________________________________________________________.
                                                                                         (хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)

3. Повнота насадження _____________________________________________________________.

4. Деревний запас, що вирубується, ___________ куб. м.

5. Відвантаження деревини здійснюється: деревами ____________ %;
деревними хлистами __________ %; довготтям ___________ %;
сортиментами ___________ %.

6. Середній об'єм деревного хлиста _________________ куб. м.

7. Інші складові характеристики _______________________________________________________.
                                                                                                          (рельєф, схил місцевості в градусах, форма, інше)

### II. Кількісні показники

1. Кількість бригад ________.

2. Склад бригад (и) _____ осіб, у тому числі:
вальників лісу _____ осіб;
лісорубів II - V розрядів _____ осіб;
трактористів-машиністів _____ осіб;
чокерівників _____ осіб;
допоміжних працівників _____ осіб.

3. Наявність техніки та інших засобів виробництва:
бензопил (марка) ______________________ шт.;
мотокущорізів (марка) ___________________ шт.;
гідроклинів __________ шт.;
лебідок _________ шт.;
звалювальних вилок/лопаток _____ шт.;
коней _____ гол.;
лісозаготівельних машин (тракторів) __________________________________ шт.
                                                                                                                              (марка, державний номер)

### III. Засоби захисту працівників та протипожежного захисту

1. З охорони праці:
каски ___ шт.; підшоломники зимові ____ шт.; сигнальні жилети ___ шт.; знаки заборони обгородження небезпечних зон _____ шт.; побутові приміщення _____ шт.; аптечки ____ шт.; бачки (термоси) для води ____ шт.; інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) _________________________.

2. З пожежної безпеки:
вогнегасники _______ шт.; багри _________ шт.; лопати _________ шт.; відра _________ шт.; ящики з піском _________ шт.; інші ЗІЗ __________________________________.

### IV. Технологічна схема лісосіки

Масштаб: у 1 см - ____ м                               Переважаючий напрям вітру: _______

| Умовні позначення | Ділянки технологічного процесу | Умовні позначення | Ділянки технологічного процесу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границі лісосіки, їх довжина |  | Верхні лісосклади |
|  | Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення |  | Знаки заборони обгородження небезпечних зон |
|  | Границі пасік |  | Місце зберігання пально-мастильних матеріалів |
|  | Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку |  | Напрямок схилу |
|  | Основний напрямок звалювання дерев |  | Побутове приміщення |
|  | Напрямок розроблення пасік |  | Місце зберігання техніки |
|  | Трелювальні волоки |  |  |
|  | Напрямок трелювання |  |  |
|  | Траси канатних установок |  |  |
|  | Наземний спуск |  |  |
|  | Напрям схилу |  |  |
|  | Струмки, водотоки, крутояри |  |  |
|  | Діючі дороги, стежки |  |  |

### V. Послідовність та черговість виконання робіт

| Найменування основних технологічних операцій | Послідовність виконання операцій | Техніка, інструменти та інші засоби виробництва | Черговість розроблення пасік, розташування працівників за такими варіантами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII |

### VI. Опис безпечних способів праці на підготовчих та основних роботах

____________________________________________________________________
(щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев; безпечних
____________________________________________________________________
способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання
____________________________________________________________________
деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлистів,
____________________________________________________________________
сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки;
____________________________________________________________________
інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі)

### VII. Особливі вказівки щодо забезпечення безпеки праці

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників лісу, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж з питань охорони праці на робочому місці. Під час проведення підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, у першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом завдовжки не менше ніж 35 м або кіньми.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою, на додаток до вимог карти:
____________________________________________________________________________________
                                                          (інструкції з охороні праці, карта технологічного процесу
____________________________________________________________________________________
                                                     на верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інші)

### VIII. Природоохоронні вимоги

____________________________________________________________________
(щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту)

| Технологічну карту склав лісничий (начальник лісопункту) _______________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ року | Технологічну карту отримав майстер (керівник лісозаготівельних робіт) __________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ року | З вимогами технологічної карти ознайомлені: бригадир, працівники ______________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) _______________________ _______________________ _______________________ "___" ____________ 20__ року |
| --- | --- | --- |
| Копію карти технологічного процесу одержав: Бригадир ____________________________________________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) Відповідальний за охорону праці на лісосіці __________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) |

### IX. Короткі вказівки щодо заповнення карти технологічного процесу розроблення лісосіки

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки лісничим (начальником лісопункту) і майстром, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати.

2. Карта технологічного процесу складається до початку розроблення лісосіки лісничим, начальником лісопункту (помічником лісничого, технічним керівником) з майстром, який буде розробляти лісосіку, у трьох примірниках. Погоджується з працівником служби виробничого, лісового відділу та служби охорони праці і затверджується головним інженером або головним лісничим.

3. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається в майстра лісу, другий - в інженера лісового господарства. Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади. Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання до лісництва (лісопункту).

| __________________________________ (найменування підприємства) "___" ____________ 20__ р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер (головний лісничий) ______________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) |
| --- | --- |

### X. Акт готовності лісосіки до розроблення

"___" ____________ 20__ р.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт у _____________________ лісництві на лісосіці у кварталі № ___, виділі № _____, урочищі __________ проведені такі підготовчі роботи:

| Види підготовчих робіт | Відмітка про виконання | Підпис особи, що перевірила виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Визначення на місцевості меж лісосіки |  |  |
| 2. Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території |  |  |
| 3. Установлення знаків заборони обгородження небезпечних зон |  |  |
| 4. Приземлення небезпечних дерев: |  |  |
| 4.1 на лісосіці, поза зонами безпеки |  |  |
| 4.2 у зонах безпеки щонайменше 50 м навколо лісосіки |  |  |
| 4.3 повздовж лісовозних доріг, під'їзних та трелювальних шляхів |  |  |
| 4.4 у радіусі не менше ніж 50 м від передбачених місць розташування: |  |  |
| 4.4.1 побутового приміщення |  |  |
| 4.4.2 верхніх лісоскладів |  |  |
| 4.4.3 стоянки техніки |  |  |
| 4.4.4 складу пально-мастильних матеріалів |  |  |
| 5. Розмітка лісосіки на пасіки |  |  |
| 6. Визначення магістральних волоків |  |  |
| 7. Визначення пасічних волоків |  |  |
| 8. Будівництво лісовозних доріг |  |  |
| 9. Перевірка рівня радіації на радіоактивно забруднених територіях |  |  |
| 10. У гірських та горбистих умовах додатково: |  |  |
| 10.1 улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах |  |  |
| 10.2 підготовка трас канатних установок |  |  |
| 10.3 монтаж канатних установок |  |  |
| 11. Інші роботи |  |  |

Лісничий (помічник лісничого) __________________________________________________________.
                                                                                              (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)

Начальник лісопункту (заступник начальника лісопункту)
____________________________________________________________________.
                                                              (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)

Майстер лісу
(лісозаготівель) ____________________________________________________________________.
                                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)

Бригадир ____________________________________________________________________.
                                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)

| ____________ Примітка. | У разі підготовки лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 акта готовності лісосіки до розроблення можуть не виконуватись, а роботи, зазначені в пункті 4.1 акта готовності лісосіки до розроблення, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за відсутності на деревах снігу та льоду. |
| --- | --- |

Додаток 3
до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі 
працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями
(пункт 1 глави 1 розділу V)

### Карта
технологічного процесу на лісокультурні роботи

Лісовий офіс

Філія __________________________________

| ПОГОДЖЕНО Служба охорони праці ________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Головний лісничий _________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. |
| --- | --- |
| Відділ лісового господарства __________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. |

### Опис безпечних способів праці на операціях технологічного процесу

1. Лісокультурні роботи слід організовувати і виконувати відповідно до карти технологічного процесу, яка затверджується головним лісничим. Карта визначає порядок та спосіб виконання робіт. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. На стежках та дорогах, що перетинають ділянки, де виконуються лісокультурні роботи, повинні встановлюватись знаки, що забороняють прохід та проїзд стороннім особам (технічним засобам).

3. Лісокультурну площу необхідно заздалегідь обстежити. Небезпечні місця (урвища, ями тощо) та відмічені місця для відпочинку необхідно позначати попереджувальними знаками. Під час виконання механізованих робіт на схилах знаки безпеки повинні встановлюватись також біля підгір'я.

4. Відповідальність за правильне позначення небезпечних зон покладається на майстра.

5. Бригади на лісокультурних роботах повинні бути забезпечені питною водою, аптечками для надання швидкої допомоги та засобами індивідуального захисту. На період проведення робіт декількома працівниками один з них призначається старшим.

6. Забороняється проводити лісокультурні роботи за швидкості вітру понад 11 м/с, а в гірських та горбистих умовах - понад 8,5 м/с, у період грози, злив та за видимості менше ніж 50 м. Забороняється робота з настанням сутінок і в нічний час.

7. На період роботи лісогосподарських машин необхідно забезпечити:

відсутність людей на підвісних знаряддях і поруч з ними під час підіймання, опускання та розворотів;

розворот машин у місцях, де немає перешкод;

рух машини під час подолання перешкод тільки на першій передачі швидкості, переїзд через повалені дерева під прямим кутом, через невеликі заглиблення під кутом 15 - 20° до осі руху агрегата;

спорудження стійких настилів для переїзду через рови і канави;

переведення підвісного (начіпного) устаткування в транспортне положення під час подолання перешкод і розворотів машини з додатковою фіксацією його під час переїзду з однієї ділянки на іншу;

очищення робочих органів від рослинних залишків та землі спеціальними очисниками після зупинки машини.

8. Лісогосподарські машини повинні агрегатуватися тільки з тими тракторами, які визначені заводом-виробником і зазначені в інструкціях з їх експлуатації.

9. Машини та устаткування необхідно закріплювати персонально за кожним механізатором наказом підприємства.

10. Модернізовані та виготовлені раціоналізаторами устаткування і пристрої повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо безпеки праці, що повинно підтверджуватись у встановленому порядку комісією після проведення попередніх випробувань.

11. Усі трактори, лісогосподарські машини та місця їх стоянок необхідно оснащувати протипожежним інвентарем.

12. Трактори, які працюють у лісі в пожежонебезпечний період, повинні обладнуватись іскрогасниками, а які працюють на схилах - додатково сигналізатором небезпечного крену.

13. Під час роботи машинно-тракторних агрегатів повинна забезпечуватись безпека обслуговуючого персоналу.

14. На ділянці, де проводяться лісокультурні роботи, забороняється перебувати в кабіні тракториста особам, не причетним до технологічного процесу.

15. Рухомі частини машин (карданні вали, ланцюги, зубчасті передачі, фрези тощо) повинні мати обгородження, які забезпечують безпечність робіт.

16. При заглибленому знарядді дозволяється повертати машину на кут не більше ніж 20°.

17. Перед регулюванням та заміною навісного і начіпного устаткування необхідно встановити трактор на рівній площадці, устаткування опустити на землю, вимкнути двигун та унеможливити самовільний рух трактора та устаткування.

18. Перед переїздом через мости, гатки, греблі та інші споруди, стан яких не попереджено дорожніми знаками, необхідно візуально впевнитися щодо їх справності.

19. Лісокультурні роботи з використанням пестицидів повинні проводитись відповідно до вимог безпеки.

### Схема розташування небезпечних місць

| № | Масштаб | Основні позначення |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Межа площі під посадку |
| 2 |  | Обігрівальне приміщення |
| 3 |  | Знаки огородження небезпечної зони |
| 4 |  | Напрям схилу |
| 5 |  | Струмки, потоки |
| 6 |  | Дороги, стежки |

| Технологічну карту склав: лісничий | Технологічну карту отримав: майстер, керівник лісокультурних робіт | З вимогами технологічної карти ознайомлені: бригадир, працівники |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) _________________________ _________________________ |

Відповідальний за охорону праці на ділянці:
____________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)

Додаток 4
до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі 
працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями
(пункт 23 глави 7 розділу X)

### Карта
технологічного процесу трелювання деревини

Лісовий офіс

Філія __________________________________

| ПОГОДЖЕНО Служба охорони праці _________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер ________________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. |
| --- | --- |

Виробничий відділ
____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)
"___" ____________ 20__ р.

____________________________________________________________________________________
                                    (найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна))
____________________________________________________________________________________
                                   (найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок)

у _________________________ лісництві, кварталі № _________,
виділі № ______________, урочищі _________________________.
Термін розроблення лісосіки: початок "___" ____________ 20__ р.
                                                  закінчення "___" ____________ 20__ р.

### I. Опис безпечних способів праці на операціях технологічного процесу

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________

### II. Технологічна схема трелювання деревини

Масштаб: у 1 см - ____ м

| Умовні позначення | Ділянки технологічного процесу | Умовні позначення | Ділянки технологічного процесу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границі лісосіки, їх довжина |  | Верхні лісосклади |
|  | Границі зон безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення |  | Знаки заборони обгородження небезпечних зон |
|  | Границі пасік |  | Місце зберігання пально-мастильних матеріалів |
|  | Шляхи переходу працівників з пасіки в пасіку |  | Напрямок схилу |
|  | Основний напрямок звалювання дерев |  | Побутове приміщення |
|  | Напрямок розроблення пасік |  | Місце зберігання техніки |
|  | Трелювальні волоки |  |  |
|  | Напрямок трелювання |  |  |
|  | Траси канатних установок |  |  |
|  | Наземний спуск |  |  |
|  | Напрям схилу |  |  |
|  | Струмки, водотоки, крутояри |  |  |
|  | Діючі дороги, стежки |  |  |

| Технологічну карту склав: лісничий (начальник лісопункту) | Технологічну карту отримав: майстер, керівник робіт | З вимогами технологічної карти ознайомлені: працівники |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) "___" ____________ 20__ р. | _________________________ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис) _________________________ _________________________ |

Відповідальний за охорону праці:
____________________________________________________________________.
                                                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), підпис)